|  | Προμήθεια: << Προμήθεια Η/Υ, ανταλλακτικών των Η/Υ, στοιχείων δικτύωσης, και αγορά φωτοτυπικών, φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, scanner>> Αριθμός Μελέτης: /2020 |
| --- | --- |

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ

| ΟΜΑΔΑ Α Η/Υ Τεχνικές προδιαγραφές Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικά Είδος προς προμήθεια Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη Αριθμός τεμαχίων 34 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. ΝΑΙ Ο υπολογιστής να έχει παρουσιαστεί εντός των προηγούμενων 12 μηνών, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.) ΝΑΙ Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη και ηχεία) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή. ΝΑΙ Πιστοποιήσεις Η/Υ: CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, CEL, WEEE, RoHS (Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αφορούν το σύνολο του Η/Υ και όχι μεμονωμένα τα μέρη που τον συνθέτουν) ΝΑΙ Πιστοποιήσεις Οθόνης: CE, ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified Display ΝΑΙ Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.) ΝΑΙ Κουτί (Case) Τύπου Tower ΝΑΙ Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης ≥ 2 x USB 3.1 Type-A ports ≥ 2 x USB 2.0 Type-A ports Επεξεργαστής (CPU) Μικροεπεξεργαστής Intel Core i3 10ης γενιάς ή απόλυτα ισοδύναμος ή ανώτερος, me Passmark V10 ≥ 8810 ΝΑΙ Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4 Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 8 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (βασική/turbo) σε GHz ≥ 3.6/4.3 Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB ≥ 6 TDP ≤ 65 W Έτος ανακοίνωσης επεξεργαστή ≥ 2020 Μητρική Κάρτα (Motherboard) Chipset Intel Q470 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. NAI Trusted Platform Module 2.0 NAI Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet) NAI Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές ≥ 2 x USB 3.0 Type-A ports ≥ 2 x USB 2.0 Type-A ports ≥ 1 x RJ-45 Ελεύθερες Full Height PCIe x16 Gen 3 slots ≥ 1 Ελεύθερες Full Height PCIe x1 Gen 3 slots ≥ 2 M.2 slots ≥ 2 Κύρια Μνήμη (RAM) Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB). ≥ 8 (1x8) Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB ≥ 64 Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή ανώτερη ΝΑΙ DIMM slots ≥ 2 Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 1ου σκληρού δίσκου (σε GB) ≥ 256 Τύπος Σκληρού Δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD Χωρητικότητα 2ου σκληρού δίσκου (σε GB) ≥ 1 ΤΒ Τύπος Σκληρού Δίσκου SATA III 7200 rpm Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη Intel UHD Graphics 630 ή απόλυτα ισοδύναμη ή ανώτερη. ΝΑΙ Έξοδοι γραφικών: 1 x DisplayPort & 1 x HDMI & 1 x VGA (Χωρίς την παροχή και χρήση adaptors) ΝΑΙ Οπτικό μέσο Εσωτερική Συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής CD/DVD ΝΑΙ Τροφοδοτικό Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 180 W Τροφοδοτικό Active PFC (80 PLUS Gold) ενεργειακής απόδοσης ≥ 90% Πληκτρολόγιο Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB του ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή ΝΑΙ Ποντίκι Ποντίκι τύπου USB του ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή ΝΑΙ Λογισμικά Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro 64bit Τεχνική επάρκεια Προμηθευτή Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος εμπορικός συνεργάτης του κατασκευαστή του εξοπλισμού και πιστοποιημένο επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή του εξοπλισμού, να πιστοποιείται και γραπτώς με πιστοποιητικό ή τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.) ΝΑΙ ΟΘΟΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ποσότητα 34 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας ΝΑΙ Διαστάσεις ≥ 24 ” Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 Είσοδοι σήματος VGA, DP, Να παρέχονται cables HDMI, VGA, Power Εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών με επιτόπια (on site) επισκευή ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διάγνωση της βλάβης. Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με πιστοποιητικό ή τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.) NAI Φορητός υπολογιστής - Laptop Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ 3.1 Γενικά 3.1.1 Είδος προς προμήθεια Φορητός Η/Υ 3.1.2 Αριθμός τεμαχίων 5 3.1.3 Ίδιου κατασκευαστή με τους ανωτέρω σταθερούς Η/Υ για λόγους ομοιομορφίας εξοπλισμού και ενιαίας τεχνικής υποστήριξης. ΝΑΙ 3.1.4 Πιστοποιήσεις Φορητού Η/Υ: CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, MIL-STD 810G ΝΑΙ 3.1.5 Εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας ≥ 1 έτους.Η προσφερόμενη εγγύηση να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του Η/Υ. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.) ΝΑΙ 3.2 Οθόνη 3.2.1 Ανάλυση οθόνης ≥ 1920 x 1080 (FHD) 3.2.2 Μέγεθος Οθόνης 15.6” 3.2.3 Φωτεινότητα οθόνης ≥ 400 nits 3.3 Επεξεργαστής (CPU) 3.3.1 Μικροεπεξεργαστής Intel Core i5 10ης γενιάς ή απόλυτα ισοδύναμος ή ανώτερος. ΝΑΙ 3.3.2 Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4 3.3.3 Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 8 3.3.4 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (turbo) σε GHz ≥ 4.30 3.3.5 Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB ≥ 6 3.3.6 Bus Speed ≥ 4 GT/s 3.3.7 TDP ≤ 15 W 3.4 Μητρική Κάρτα (Motherboard) και διασυνδέσεις 3.4.1 Trusted Platform Module 2.0 NAI 3.4.2 Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet) NAI 3.4.3 Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές ≥ 3 x USB 3.1 Type-A ≥ 1 x USB 3.1 Type-C ≥ 1 x RJ-45 3.4.4 Micro SD Media Card Reader NAI 3.4.5 Κάρτα ασύρματου δικτύου 802.11ac & Bluetooth NAI 3.5 Κύρια Μνήμη (RAM) 3.5.1 Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB). ≥ 8 (1x8) 3.5.2 Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB ≥ 32 3.5.3 Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666 MHz ή ανώτερη ΝΑΙ 3.5.4 DIMM slots ≥ 2 3.6 Σκληρός Δίσκος 3.6.1 Χωρητικότητα σκληρού δίσκου (σε GB) ≥ 256 3.6.2 Τύπος Σκληρού Δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD 3.7 Κάρτα Γραφικών 3.7.1 Ενσωματωμένη Intel UHD Graphics, ισοδύναμη ή ανώτερη ΝΑΙ 3.7.2 Έξοδος γραφικών: 1 x HDMI 1.4b (Χωρίς την παροχή και χρήση adaptors) ΝΑΙ 3.8 Ηχεία - Camera 3.8.1 Ενσωματωμένα Ηχεία ΝΑΙ 3.8.2 Ενσωματωμένη HD Webcam με μικρόφωνο ΝΑΙ 3.9 Λογισμικά 3.9.1 Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro 64bit 3.10 Τροφοδοσία 3.10.1 Ισχύς Τροφοδοτικού σε Watt ≥ 45 3.10.2 Μπαταρία 3-Cell ή 4-Cell με ισχύ σε WHr ≥ 45 3.10.3 Να υπάρχει διακριτή θύρα τροφοδοσίας και να μην χρησιμοποίει τις θύρες επέκτασης ΝΑΙ 3.11 Βάρος 3.11.1 Βάρος φορητού Η/Υ όπως αναγράφεται στο τεχνικό του φυλλάδιο σε κιλά (Kg). ≤ 1.8 Πολυμηχάνημα Α4 Τεμάχια (3) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τύπος Inkjet Χρώμα Έγχρωμο Σύνδεση με Η/Υ USB / WiFi Eκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας 11 ppm Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Linux, MacOS Ταχύτητα εκτύπωσης ανα λεπτό >11 Duplex Print (Χειροκίνητο ή Αυτόματο) ΝΑΙ Μέγεθος Εγγράφου Α4 Εσωτερική Μνήμη σε MB 256 ή μεγαλύτερη Ταχύτητα Μονόχρωμης Σάρωσης 5 ppm ή μεγαλύτερη Ταχύτητα Έχρωμης Σάρωσης 3 ppm ή μεγαλύτερη Εγγύηση 3 έτη Εκτυπωτής Α4 διπλής όψης Τεμάχια (1) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τύπος Laserjet Χρώμα Μονόχρωμο Σύνδεση με Η/Υ USB 2.0/ Gigabit Εthernet/΅WiFi Eκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας 6 δευτ. ή λιγότερο Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Linux, MacOS, Novell Ταχύτητα εκτύπωσης ανα λεπτό 43 ppm ή μεγαλύτερη Μέγιστη Μηνιαία παραγωγή σε σελ. 150000 σελ. Μέγεθος Εγγράφου Α4 Εσωτερική Μνήμη σε MB 512 ή μεγαλύτερη Εγγύηση OnSite 3 έτη ΟΜΑΔΑ Β ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ Τεμάχια (10) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τύπος ATX- FULL WIRED Ισχύς 500watt και ανώ ΟΜΑΔΑ Γ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Τεμάχια (2) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τύπος HDD Χωρητικότητα 4 TB Μέγεθος 2,5” Interface USB 3.0 USB STICK FLASH DRIVE Tεμάχια (6) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Ταχύτητα Ανάγνωσης up to 150 MB/s Χωρητικότητα 64 GB Μέγεθος 2,5” Συνδεσιμότητα USB 3.0 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ Τεμάχια (1) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Θέσεις Σκληρών Δίσκων 2 Διεπαφή ISATA Μέγεθος Σκληρού Δίσκου 2,5”, 3,5” Συνδεσιμότητα USB 3.0 Αναγνώστες Barcode Τεμάχια (2) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων (Windows 7/8/8.1/10) NAI Τεχνολογία Ανάγνωσης Laser NAI Tεχνολογία Ανάγνωσης Τουλάχιστον 100 scans/sec Συνδεσιμότητα USB 2.0 Aυτόματη Ανάγνωση ΝΑΙ Αντοχή πτώση από ύψος ≤1.5μ. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ Η/Υ Τεμάχια (1) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τεμάχια συσκευασίας 101 Περιεχόμενα Σετ Μύτες Κατσαβιδιού Ακριβείας 25 μπιτ κατσαβίδι 25 mm, 95 τεμ: Δισκοειδή: 3mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mmm, 8mm Phillips: # 0, # 1, # 2 * 5pc, # 3 Θέση: # 0, # 1, # 2 * 5pc, # 3 Torx: Τ8, Τ10, Τ15, Τ20, Τ25, Τ27, Τ30, Τ40, Τ45 Hex: 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 8 mm Hex: 1/16 ", 5/64", 3/32 ", 7/64", 1/8 ", 9/64", 5/32 ", 3/16", 7/32 ", 1/4 " Multi-Spline: M5, M6, M8 Τετράγωνο: # 0, # 1, # 2, # 3 Κλειδί: # 4, # 6, # 8, # 10 Torq: # 6, # 8, # 10 Tri-Wing: # 1, # 2, # 3, # 4 Torx (προστασία από παραβίαση): T8H, Τ10Η, Τ15Η, Τ20Η, Τ25Η, Τ27Η, Τ30Η, Τ35Η, Τ40Η Εξάγωνο (ανθεκτικό σε παραβίαση): 2mm, 2,5mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm Εξάγωνο: 5/64 ", 3/32", 7/64 ", 1/8", 9/64 ", 5/32" Σύμπλεξη: C1, C2, C3 1x οδηγού τύπου Y 1x προσαρμογέας 25 mm 1x προσαρμογέα 50 mm 1 συζεύκτης 1x κάτοχος μαγνητικού μπιτς 60 mm 1x χειρολαβή κατσαβιδιού καστάνιας WEB CAMERA Tεμάχια (6) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Ποιότητα Εικόνας Ανάλυση Βίντεο 1920x1080 Συνδεση USB Μικρόφωνο Ναι ΗΧΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ Τεμάχια (10) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Ισχύς >1,2 w Κανάλια 2.0 Τύπος Σύνδεσης 3.5 mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Τεμάχια (5) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τύπος HDD Χωρητικότητα 1 TB Μέγεθος 3,5” Πρωτόκολλο Επικοινωνίας SATA III Ταχύτητα Περιστροφής 7200 rpm Μέγεθος Cache ≤64 MB ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΛΗΡΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Τεμάχια (3) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τύπος SSD Χωρητικότητα 256 GB Μέγεθος 2,5” Interface SATA III Ταχύτητα Ανάγνωσης: 500MB/sec (το ελάχιστο) Ταχύτητα Εγγραφής: 500MB/sec (το ελάχιστο) Καλώδια UTP Τεμάχια ( 50 ) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Κατηγορία Cat. 5e Τύπος UTP Αναφέρεται Αναλυτικά ο Τύπος Καλωδίων και η Ποσότητα ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ (τεμάχια) Καλώδιο Utp cat 5e 2μέτρων 20 Καλώδιο Utp cat 5e 5μέτρων 20 Καλώδιο Utp cat 5e 10μέτρων 10 SWITCH Τεμάχια (10) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τύπος unmanaged Ταχύτητα Διασύνδεσης 10/100/1000 mbps Πλήθος Θέσεων 8-port NETWORK TOOL SET Tεμάχια (1) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τεμάχια συσκευασίας 4 Περιεχόμενα 1x LSA Punch Down Tool WZ0001A 1x Modular Crimping Tool 8P8C WZ0004 1x Stripper Tool WZ0005 1x Cable Tester for RJ11&RJ12&RJ45 WZ0010 Μνήμη RAM Τεμάχια (10) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Χωρητικότητα 4 gb Τύπος DDR3 Συχνότητα 1333 mhz Τύπος Υπολογιστή Desktop Μνήμη RAM Τεμάχια (10) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Χωρητικότητα 4 gb Τύπος DDR3 SO-DIMM Συχνότητα 1333 mhz Τύπος Υπολογιστή Laptop Καρότσι Μεταφοράς Φορτίων Τεμάχια (1) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Ικανότητα 90kg και άνω Υλικό Μεταλλικό ΟΜΑΔΑ Δ Η/Υ Τεχνικές προδιαγραφές Η/Υ με, πληκτρολόγιο, ποντίκι. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Γενικά Είδος προς προμήθεια Η/Υ με πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη Αριθμός τεμαχίων 34 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο του προσφερόμενου συστήματος. ΝΑΙ Ο υπολογιστής να έχει παρουσιαστεί εντός των προηγούμενων 12 μηνών, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.) ΝΑΙ Το σύνολο της προσφερόμενης σύνθεσης (Η/Υ, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη και ηχεία) να προέρχονται από τον ίδιο διεθνώς αναγνωρισμένο κατασκευαστή. ΝΑΙ Πιστοποιήσεις Η/Υ: CE, ENERGY STAR, EPEAT Gold, CEL, WEEE, RoHS (Οι ανωτέρω πιστοποιήσεις αφορούν το σύνολο του Η/Υ και όχι μεμονωμένα τα μέρη που τον συνθέτουν) ΝΑΙ Πιστοποιήσεις Οθόνης: CE, ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified Display ΝΑΙ Εγγύηση για το σύνολο του προσφερόμενου εξοπλισμού απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας 5 ετών με επιτόπια (on site) υποστήριξη την επόμενη εργάσιμη ημέρα (NBD). Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.) ΝΑΙ Κουτί (Case) Τύπου Tower ΝΑΙ Τουλάχιστον τις ακόλουθες υποδοχές στην πρόσοψη της θήκης ≥ 2 x USB 3.1 Type-A ports ≥ 2 x USB 2.0 Type-A ports Επεξεργαστής (CPU) Μικροεπεξεργαστής Intel Core i3 10ης γενιάς ή απόλυτα ισοδύναμος ή ανώτερος, me Passmark V10 ≥ 8810 ΝΑΙ Αριθμός πυρήνων επεξεργαστή ≥ 4 Αριθμός νημάτων επεξεργαστή ≥ 8 Συχνότητα λειτουργίας επεξεργαστή (βασική/turbo) σε GHz ≥ 3.6/4.3 Μνήμη Cache επεξεργαστή σε MB ≥ 6 TDP ≤ 65 W Έτος ανακοίνωσης επεξεργαστή ≥ 2020 Μητρική Κάρτα (Motherboard) Chipset Intel Q470 ή ισοδύναμο ή ανώτερο. NAI Trusted Platform Module 2.0 NAI Κάρτα δικτύου 10/100/1000Mbps (Gigabit ethernet) NAI Τουλάχιστον τις ακόλουθες οπίσθιες υποδοχές ≥ 2 x USB 3.0 Type-A ports ≥ 2 x USB 2.0 Type-A ports ≥ 1 x RJ-45 Ελεύθερες Full Height PCIe x16 Gen 3 slots ≥ 1 Ελεύθερες Full Height PCIe x1 Gen 3 slots ≥ 2 M.2 slots ≥ 2 Κύρια Μνήμη (RAM) Μέγεθος προσφερόμενης μνήμης (GB). ≥ 8 (1x8) Μέγεθος μέγιστης υποστηριζόμενης μνήμης GB ≥ 64 Τεχνολογία μνήμης DDR4 2666MHz ή ανώτερη ΝΑΙ DIMM slots ≥ 2 Σκληρός Δίσκος Χωρητικότητα 1ου σκληρού δίσκου (σε GB) ≥ 256 Τύπος Σκληρού Δίσκου M.2 PCIe NVMe SSD Χωρητικότητα 2ου σκληρού δίσκου (σε GB) ≥ 1 ΤΒ Τύπος Σκληρού Δίσκου SATA III 7200 rpm Κάρτα Γραφικών Ενσωματωμένη Intel UHD Graphics 630 ή απόλυτα ισοδύναμη ή ανώτερη. ΝΑΙ Έξοδοι γραφικών: 1 x DisplayPort & 1 x HDMI & 1 x VGA (Χωρίς την παροχή και χρήση adaptors) ΝΑΙ Οπτικό μέσο Εσωτερική Συσκευή ανάγνωσης/εγγραφής CD/DVD ΝΑΙ Τροφοδοτικό Ισχύς τροφοδοτικού ≥ 180 W Τροφοδοτικό Active PFC (80 PLUS Gold) ενεργειακής απόδοσης ≥ 90% Πληκτρολόγιο Ενσύρματο πληκτρολόγιο USB του ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή ΝΑΙ Ποντίκι Ποντίκι τύπου USB του ίδιου κατασκευαστή με τον υπολογιστή ΝΑΙ Λογισμικά Προεγκατεστημένο λειτουργικό σύστημα Windows 10 Pro 64bit Τεχνική επάρκεια Προμηθευτή Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος εμπορικός συνεργάτης του κατασκευαστή του εξοπλισμού και πιστοποιημένο επισκευαστικό κέντρο του κατασκευαστή του εξοπλισμού, να πιστοποιείται και γραπτώς με πιστοποιητικό ή τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.) ΝΑΙ ΟΘΟΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Ποσότητα 2 Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο ΝΑΙ Του ίδιου κατασκευαστή με τον σταθμό εργασίας ΝΑΙ Διαστάσεις ≥ 21.5” Ανάλυση ≥ 1920 x 1080 Είσοδοι σήματος VGA, DP, Να παρέχονται cables HDMI, VGA, Power Εγγύηση απευθείας από τον κατασκευαστή του, χρονικής διάρκειας τουλάχιστον 3 ετών με επιτόπια (on site) επισκευή ή αντικατάσταση και απόκριση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την διάγνωση της βλάβης. Η προσφερόμενη εγγύηση πέρα από κωδικό εγγύησης, να πιστοποιείται και γραπτώς με πιστοποιητικό ή τεχνική δήλωση του κατασκευαστή του εξοπλισμού. (Σε περίπτωση απουσίας της ανωτέρω δήλωσης η προσφορά θα αποκλείεται άμεσα ως απαράδεκτη.) NAI Εκτυπωτής Α4 διπλής όψης Τεμάχια (1) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ονομασία Υποχρεωτική Απαίτηση Απάντηση Προμηθευτή Παρατηρήσεις Τύπος Laserjet Χρώμα Μονόχρωμο Σύνδεση με Η/Υ USB 2.0/ Gigabit Εthernet/΅WiFi Eκτύπωση διπλής όψης ΝΑΙ Χρόνος εκτύπωσης 1ης σελίδας 8 δευτ. ή λιγότερο Υποστήριξη Λειτουργικών Συστημάτων Windows 7 32/64bit, Windows 8 32/64bit, Windows 8.1 32/64bit, Windows 10 32/64bit, Linux, MacOS, Novell Ταχύτητα εκτύπωσης ανα λεπτό 35 ppm ή μεγαλύτερη Μέγιστη Μηνιαία παραγωγή σε σελ. 30000 σελ. Μέγεθος Εγγράφου Α4 Εσωτερική Μνήμη σε MB 256 ή μεγαλύτερη Εγγύηση 2 έτη |  |
| --- | --- |

Ο Προσφέρων